## Slide 1: Objetivo
El proyecto piloto CRS se llevó a cabo para evaluar el uso de durmientes de compuesto Fabrikam en segmentos del mercado no tradicionales, como minas, trabajos con caballetes y puentes, y áreas que pueden verse afectados por las condiciones medioambientales.
Resultados principales del proyecto piloto
Resultados relativos a la viabilidad actualizados
Plan de marketing
Parámetros para los beneficios de la implementación
Requisitos de recursos actualizados

## Slide 2: Viabilidad
Sitio piloto | Prueba de carga estática | Prueba de descarrila-miento | Prueba de envejeci-miento | Prueba de conservación | Prueba de humedad
Sitio 1 | 1.62 mm | 59 mm | 94% | 6 mm | 0.50%
Sitio 2 | 1.91 mm | 42 mm | 93% | 7 mm | 2.50%
Sitio 3 | 1.74 mm | 46 mm | 99% | 5 mm | 1.75%
Sitio 4 | 1.66 mm | 57 mm | 94% | 6 mm | 0.50%
Sitio 5 | 1.71 mm | 53 mm | 96% | 6 mm | 1.25%
Nota de la prueba | 50 toneladas sobre asiento del riel | Tamaño de ranura | Conservación de fuerza | Ancho inicial de -3 mm | Deterioro del material
Rango aceptable | 1.58 - 1.88 mm | 42 - 60 mm | 92 - 98% | Hasta 7 mm | 0.25 - 3.00%
Compuesto genérico | 1.75 mm | 52 mm | 91% | 6 mm | 1.50%
Madera | 2.31 mm | 40 mm | 74% | 9 mm | 3.50%
Concreto | 1.59 mm | 58 mm | 83% | 4 mm | 2.75%
El desempeño de los durmientes CRS en las pruebas de campo piloto alcanzaron o superaron los rangos aceptables en todos los casos, menos en uno. La diferencia en la prueba de carga estática del sitio 2 se atribuyó a rangos de temperaturas extremas (de menos de -2 °C a más de 38 °C), y debieron hacerse ajustes. Otros sitios en condiciones similares (3 y 5) demostraron un desempeño satisfactorio.
Resultados de las pruebas de campo

## Slide 3: Comparación de materiales
Compuesto
  La construcción liviana reduce los costos de transporte y manipulación.
  No se oxida, pudre, astilla ni desmorona.
  Impenetrable por insectos y otras plagas.
  Es fácil de cortar y taladrar.
  Ofrece una excelente absorción acústica.
  Los costos iniciales asociados son elevados.
Madera
  Su uso es masivo.
  Los costos iniciales son mínimos.
  Se asocia a preocupaciones relacionadas con la toxicidad.
Concreto
  Ofrece una vida útil superior si se instala y mantiene correctamente.
  Resulta difícil de quitar y no se puede reciclar.
Notes: CRS superó traviesas de madera en todas las pruebas y concreta en tres de cinco.